Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Володарское сельское поселение

муниципального образования Лужский муниципальный район

Ленинградской области

от 20 декабря 2017 года № 163

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования Володарское сельское поселение

муниципального образования Лужский муниципальный район

Ленинградской области

Обосновывающие материалы

1. Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Володарское сельское поселение муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» Постановление главы администрации муниципального образования Володарское сельское поселение муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области «О подготовке программ комплексного развития поселения» от 20.12.2017 № 163 |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования Володарское сельское поселение муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области Адрес: 188288, Ленинградская область, Лужский район, п.Володарское, д.3кв2. |
| Разработчик программы | Администрация муниципального образования Володарское сельское поселение муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области |
| Цели программы | 1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса муниципального образования Володарское сельское поселение. 2. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Володарское сельское поселение, в целях: • повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; • обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации. |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры. 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые показатели | Система теплоснабжения: • аварийность системы теплоснабжения; • уровень потерь тепловой энергии при транспортировке потребителям; • удельный вес сетей, нуждающихся в замене; • снижение удельных показателей расхода топлива и энергоемкости выработки тепловой энергии. Система водоснабжения: • аварийность системы водоснабжения; • обеспечение возможности подключения новых потребителей к системе водоснабжения; • соответствие качества питьевой воды установленным требованиям на 100%; • сокращение эксплуатационных затрат на материалы и энергию. Система водоотведения: • аварийность системы водоотведения; • удельный вес сетей, нуждающихся в замене; • соответствие качества сточных вод установленным требованиям на 100%; Система электроснабжения: • обеспечение возможности подключения объектов нового строительства. Система газоснабжения: • обеспечение потребителей услугой газоснабжения. Система утилизации и захоронения ТБО: • обеспечение процесса сортировки ТБО в размере 100% от объемов образования отходов на территории поселения; • сокращение объема захораниваемых ТБО. |
| Срок и этапы реализации программы | Сроки и этапы реализации программы соответствуют этапам территориального планирования, установленным генеральным планом поселения |
| Объемы и источники финансирования программы | Объемы финансирования мероприятий программы за счет местного бюджета определяются решениями совета депутатов муниципального образования Володарское сельское поселение муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области при принятии местного бюджета на очередной финансовый год Объемы финансирования мероприятий программы определяются в соответствии с государственными программами |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Разработка инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса |

1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы,

а также мероприятий, входящих в план застройки

муниципального образования Володарское сельское поселение

муниципального образования Лужский муниципальный район

Ленинградской области

Володарское сельское поселение расположено в Лужском муниципальном районе Ленинградской области. Володарское сельское поселение расположено в восточной части Лужского муниципального района и граничит: на севере и северо-востоке–со Скребловским сельским поселением Лужского муниципального района; на западе–с Ретюнским сельским поселением Лужского муниципального района; на востоке и юго-востоке–с Новгородской областью; на юге – с Псковской областью. Расположено в 19 км к юго-востоку от административного центра Лужского муниципального района г. Луга и в 155 км от Санкт-Петербурга.  В состав поселения входят следующие населенные пункты: п. Володарское, д. Бусаны., д. Ивановское, д. Городец, д. Заозерье, д. Новоселье, д. Подлесье, д. Конезерье, д. Владычно, д. Стелево, д. Святьё, д. Хвошно, д. Красная Горка.

Население 1689 чел. Площадь сельского поселения 9280га.

Пос. Володарское является административным центром Володарского сельского поселения, Посёлок расположен в северной части поселения, вдоль юго-западного берега оз. Врево. Общая площадь населенного пункта в проектных границах составляет 97,3 га.

С учетом прогноза численности населения п. Володарское Володарского сельского поселения задачи по развитию и преобразованию территорий определены следующими:

-	определение необходимого объема и структуры нового жилищного строительства и реконструкции жилищного фонда, планировочная организация и развитие жилых зон: зона застройки индивидуальными жилыми домами;

-	развитие системы объектов обслуживания населения и формирование общественно-деловых зон: зона делового, общественного, коммерческого назначения; зона объектов образования; зона объектов здравоохранения. Размещение новых объектов обслуживания населения с формированием новых общественно-деловых зон;

-	формирование и развитие производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур;

-	укрепление существующей автодорожной сети, повышение качества сообщения;

-	совершенствование и развитие улично-дорожной сети;

-	строительство и реконструкция существующих автомобильных дорог регионального и местного значения;

-	формирование пешеходно-транспортных направлений.

Существующая численность населения поселка  по состоянию на 01.01.2017 составляет 1140 чел.

В настоящее время обеспеченность населения общей жилой площадью по пос. Володарское составляет 23,6 м2/чел. Доведение показателей жилищной обеспеченности в целом по пос. Володарское до показателей схемы территориального планирования Ленинградской области затруднено из-за ограниченности территориальных ресурсов посёлка. Так при численности населения к 2025 году 1270 человек, общий объём жилищного фонда должен составлять 44,45 тыс. м2, что в 1,6 раза больше фактического.

Основными задачами в рамках развития жилищного строительства будут являться:

- поддержание сохраняемого муниципального жилищного фонда в хорошем состоянии путем своевременного проведения капитальных и косметических ремонтов;

- определение и выделение земельных участков заинтересованным лицам для развития жилищного строительства;

- увеличение обеспеченности населения жилищным фондом.

Расчет проектируемого жилищного фонда представлен в таблице.1.1

Таблица 1.1 Укрупненный расчет объемов нового жилищного строительства

| Показатели | Площадь жилищного фонда (2015 г.), м2 | Новое строительство (2015-2025 гг.), м2 | Темпы строительства (2015-2025 гг.), м2/год | Площадь жилищного фонда на первую очередь (2025 г.), м2 | Новое строительство (2026-2040 гг.), м2 | Темпы строительства (2026-2040 гг.), м2/год | Площадь жилищного фонда на расчётный срок (2040 г.), м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальная жилая застройка | 7700,0 | 13035 | 1448,3 | 20735,0 | 0 | 0 | 20735,0 |
| Малоэтажная жилая застройка | 3528,8 | 0 | 0 | 3528,8 | 0 | 0 | 3528,8 |
| Среднеэтажная застройка (5 этажей) | 15911,6 | 0 | 0 | 15911,6 | 0 | 0 | 15911,6 |
| ИТОГО | 27140,4 | 0,0 | 0 | 40175,4 | 0,0 | 0 | 40175,4 |

В соответствии со схемой территориального планирования Ленинградской области, планируется средняя обеспеченность площадью жилищного фонда на 1 человека: к 2016 – 29,4 м2, к 2025 – 35 м2, к 2035 г. – 41,5 м2

Таблица.1.2 Показатели обеспеченности населения общей площадью жилищного фонда на период до 2035 г.

| Нормативные правовые документы | Обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда, м2 на 1 чел. |
| --- | --- |
|  | 2015 г. | 2025 г. | 2035 г. |
| Схема территориального планирования Ленинградской области | 29,4 | 35 | 41,5 |

### Система электроснабжения

Согласно схеме территориального планирования Ленинградской области (утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 года № 460 с изменениями и дополнениями, внесенными Постановлениями Правительства Ленинградской области от 21 декабря 2015 г. № 490, от 29 октября 2015 г. № 415), «Схеме и программе перспективного развития электроэнергетики Ленинградской области на 2015–2019 годы», утвержденным распоряжением Губернатора Ленинградской области от 27 июля 2015 года № 454-рг, на территории Лужского муниципального района рекомендуется осуществить мероприятия по подготовке сети напряжением 35 кВ к переводу на напряжение 110 кВ. Применительно к территории Володарского сельского поселения следующие мероприятия:

на расчетный срок:

- реконструкция ПС 35/10 кВ № 37 «Володарка» (основные характеристики: перевод на напряжение 110 кВ);

- реконструкция ВЛ 35 кВ «Торошковская-2» ПС № 37 Володарка - ПС № 41 Торошковичи на ВЛ 110 кВ с заменой проводов АС 70 и АС95 на провод АС 120 и с охранной зоной 20 м;

- ВЛ 35 кВ ПС 35/10 кВ № 31 «Скреблово» - ПС 35/10 кВ № 42 «Ретюнь» (реконструкция с переводом на напряжение 110 кВ), охранная зона – 20 м.

В генеральном плане Володарского сельского поселения произведен расчет электрических нагрузок к 2025 г. и 2040 г. с учетом развития жилой застройки пос. Володарское. Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора рассчитаны по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на одного жителя. Нормы предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения.

Расчетные электрические нагрузки определены в соответствии с РД 34.20.185-94 «Изменения и дополнения к Инструкции по проектированию городских электрических сетей». Расчёт электрических нагрузок на территориях проектируемой застройки индивидуальными жилыми домами производился с учётом пищеприготовления на электрических плитах мощностью до 10,5 и на плитах на природном газе.

Таблица 1.3. Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей проектируемой жилой застройки пос. Володарское

| Населенный пункт | Число домов, шт. | Электрическая нагрузка | Необходимо размещение объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | удельная, кВт | активная, кВт | полная, кВ∙А |  |
| первая очередь (2025 г.) |
| пос. Володарское: |  |  |  |  |  |
| - реконструкция существуюшей индивидуальной жилой застройки – коттеджи с электрическими плитами (30 % с электросаунами) | 52 | 4,6 | 239,2 | 244,1 | строительство ТП 250 кВ∙А |
| - территория в южной части поселка – коттеджи с электрическими плитами (30 % с электросаунами) | 30 | 5,2 | 156,0 | 159,2 | строительство ТП 160 кВ∙А |
| Всего на первую очередь: |  |  | 395,2 | 403,3 |  |
| ВСЕГО: |  |  | 395,2 | 403,3 |  |

* - удельная нагрузка одного проектируемого коттеджа электрической плитой принята – 14,5 кВт;

- удельная нагрузка одного проектируемого коттеджа с электрической плитой и электрической сауной до 12 кВт принята – 25,1 кВт;

В сфере развития социальной инфраструктуры запланировано строительство на первую очередь: дома культуры на 140 мест (реконструкция), на расчетный срок: фельдшерско-акушерского пункта и физкультурно-оздоровительного комплекса мощностью 40 человек в смену. Необходимая электрическая нагрузка по этим объектам составит: первая очередь – 0,07 МВ∙А, расчетный срок – 0,12 МВ∙А.

Дополнительная электрическая нагрузка на шинах 10 кВ источников электроснабжения с учетом роста нагрузок в связи с запланированным строительством составит:

- ПС № 37 «Володарка»: первая очередь – 0,47 МВ∙А, расчетный срок – 0,52 МВ∙А.

С учетом полученных значений дополнительной электрической нагрузки на источнике электроснабжения, необходимой для реализации запланированного строительства, учитывая существующую загрузку источника питания, заключенные договора на технологическое присоединение, решения «Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ленинградской области на 2015–2019 годы», генеральным планом предлагается:

- при реконструкции ПС № 37 «Володарка» предусмотреть установку трансформаторов мощностью 2х6,3 МВ∙А и возможность передачи электроэнергии на напряжении 20 кВ;

- в целях снижения потерь при передаче электроэнергии осуществить перевод распределительной сети 10 кВ на напряжение 20 кВ.

Данное решение относится к полномочиям Ленинградской области и должно быть отражено в схеме территориального планирования Ленинградской области.

Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей, предусматривающие электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением, составят: первая очередь – 2,756 млн. кВт∙ч в год, расчетный срок – 2,940 млн. кВт∙ч в год.

Развитие объектов инженерной инфраструктуры в пос. Володарское отображено на карте планируемого размещения объектов местного значения поселения (инженерная инфраструктура) (1:5000. Инв. № ГП.02-02.16).

При осуществлении территориального планирования Володарского сельского поселения учтены интересы Ленинградской области по развитию объектов капитального строительства регионального значения на территории поселения.

Учет в сфере электроснабжения регионального значения:

на расчетный срок (до 2040 года):

- реконструкция ПС 35/10 кВ № 37 «Володарка» (основные характеристики: перевод на напряжение 110 кВ)

- реконструкция ВЛ 35 кВ «Торошковская-2» ПС № 37 Володарка - ПС № 41 Торошковичи на ВЛ 110 кВ с заменой проводов АС 70 и АС95 на провод АС 120 и с охранной зоной 20 м.

- ВЛ 35 кВ ПС 35/10 кВ № 31 «Скреблово» - ПС 35/10 кВ № 42 «Ретюнь» (реконструкция с переводом на напряжение 110 кВ), охранная зона – 20 м.

Для обеспечения электроэнергией коммунально-бытовых потребителей пос. Володарское предлагается проведение следующих мероприятий местного значения поселения:

на первую очередь (до 2025 года):

- реконструкция существующих воздушных линий 10 кВ, отслуживший срок службы и требующих замены, в параметрах ВЛ 20 кВ;

- строительство воздушных линий 10кВ в параметрах ВЛ 20 кВ общей протяженностью 290 м и трансформаторной подстанции 10(20)/0,4 кВ мощностью 1х250 кВ∙А для обеспечения потребителей на территории проектируемой индивидуальной жилой застройки в северной части поселка пос. Володарское;

- строительство воздушных линий 10(20) кВ в параметрах ВЛ 20 кВ общей протяженностью 440 м и трансформаторной подстанции 10(20)/0,4 кВ мощностью 1х160 кВ∙А для обеспечения потребителей на территории проектируемой индивидуальной жилой застройки в южной части поселка пос. Володарское;

на расчётный срок (до 2040 года):

- перевод существующей распределительной сети 10 кВ на напряжение 20 кВ после реконструкции ПС № 37 Володарка в целях снижения потерь при передаче электроэнергии.

Система газоснабжения

Расчет газопотребления коммунально-бытовых потребителей на первую очередь и расчетный срок представлен в таблице.1.4

Таблица.1.4 Расчет годового газопотребления коммунально-бытовых потребителей пос. Володарское

| Потребители | 2014 год | Первая очередь, 2025 год | Расчетный срок, 2040 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сжиженный углеводородный газ, т/год | Сетевой природный газ, тыс. м3/год | Сетевой природный газ, тыс. м3/год |
| Население, пищеприготовление | 18,03 | 327,20 | 350,24 |
| Население, индивидуальное отопление | - | 558,36 | 636,90 |
| Котельная (отопление многоквартирных домов, социальных объектов) | - | 448,4 | 448,4 |
| Всего | 18,03 | 1333,96 | 1435,54 |

Планируется строительство блок-модульной котельной, работающей на сжиженном природном газе (расчетная подключенная нагрузка Qmax=4,15 МВт, Qср=3,19 МВт). При реализации данного решения с учетом вовлечения сжиженного природного газа в топливно-энергетический баланс планируется потребление сжиженного природного газа котельной 448,4 тыс. м3.

С учетом появления в пос. Володарское сетевого природного газа топливом для проектируемой блок-модульной котельной станет сетевой природный газ. Местоположение новой газовой блок-модульной котельной определено – в квартале восточнее ул. Хуторская.

Мероприятия в сфере газоснабжения местного значения Лужского муниципального района:

на первую очередь (до 2025 года):

- строительство межпоселкового газопровода от дер. Ретюнь до пос. Володарское (до проектируемой блок-модульной котельной).

Для обеспечения газоснабжения населения предлагается проведение следующих мероприятий местного значения поселения:

на первую очередь (до 2025 года):

- разработать схему газификации пос. Володарское;

- строительство распределительного газопровода среднего давления от проектируемого межпоселкового газопровода и строительство ГРП;

- строительство распределительного газопровода длиной 0,1 км для подачи сетевого природного газа населению в многоквартирном жилом доме № 4-а пос. Володарское;

- строительство распределительных газопроводов общей длиной 7,8 км для подачи сетевого природного газа населению в существующей и проектируемой индивидуальной жилой застройке пос. Володарское;

- демонтаж установок для хранения сжиженного природного газа;

на расчётный срок (2040 года):

- строительство распределительных газопроводов общей длиной 1,1 км для подачи сетевого природного газа населению в существующей индивидуальной жилой застройке пос. Володарское.

Расчетная годовая выработка тепловой энергии блок-модульной котельной пос. Володарское составит 3,800 тыс. Гкал, в том числе отопление 3,382 тыс. Гкал и горячее водоснабжение 0,418 тыс. Гкал.

Система теплоснабжения

На первую очередь планируется подключение к сети централизованного теплоснабжения существующего многоквартирного жилого дома № 4-а пос. Володарское. Дополнительная расчетная тепловая выработка составит 0,1 МВт.

В сфере развития социальной инфраструктуры запланировано строительство на первую очередь: дома культуры на 140 мест, на расчетный срок: фельдшерско-акушерского пункта и физкультурно-оздоровительного комплекса мощностью 40 человек в смену. Необходимая тепловая нагрузка по этим объектам составит: первая очередь – 0,11 МВт, расчетный срок – 0,23 МВт.

Расчетная годовая выработка тепловой энергии блок-модульной котельной пос. Володарское составит 3,800 тыс. Гкал, в том числе отопление 3,382 тыс. Гкал и горячее водоснабжение 0,418 тыс. Гкал.

В соответствии с утвержденной Схемой теплоснабжения муниципального образования Володарское сельское поселение до 2028 года на первую очередь запланирован ремонт ветхих тепловых сетей общей длиной 2505 м. Прокладка новых тепловых сетей должна осуществляться подземным канальным способом, изоляция из пенополиуретана.

В сфере теплоснабжения коммунально-бытовых потребителей пос. Володарское предлагается проведение следующих мероприятий местного значения поселения:

на первую очередь (до 2025 года):

- реконструкция сети централизованного теплоснабжения муниципального жилищного фонда и социально значимых объектов на участках существующей сети, отслуживших срок службы;

- строительство блочно-модульной котельной, работающей на сетевом природном газе, в квартале многоквартирной жилой застройки  восточнее ул. Хуторская и подключение к существующим тепловым сетям;

- демонтаж существующей котельной пос. Володарское, работающей на угле;

- строительство 20 м сети теплоснабжения для подключения существующего жилого дома № 4-а пос. Володарское;

- строительство 120 м сети теплоснабжения для подключения проектируемого дома культуры в пос. Володарское;

на расчётный срок (2040 года):

- строительство 20 м сети теплоснабжения для подключения проектируемого фельдшерско-акушерского пункта в пос. Володарское;

- строительство 120 м сети теплоснабжения для подключения проектируемого физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Володарское.

Система водоснабжения

Существующую артезианскую скважину № 2430/1 пос. Володарское, расположенную на берегу оз. Врево за границей поселка, предлагается тампонировать.

На земельном участке артезианской скважины № 3068/2 пос. Володарское предлагается установить водоочистные сооружения для обеспечения необходимого качества подаваемой воды.

Водоснабжение осуществляется из 3 водозаборов. Объемы водоснабжения на территории пос. Володарское определены в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области. Удельная норма водопотребления по территориям индивидуальной жилой застройки пос. Володарское принимается 200 л/сут на человека (300 л/сут на человека для проектируемой коттеджной застройки).

Таблица 1.5. Планируемое увеличение объемов водопотребления в пос. Володарское

| Населенный пункт | Численность населения расчетной территории, чел. | Удельное водопотребление на одного жителя, л/сут | Максимальный расход с учет коэффициента неравномерности 1,2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/сут | тыс. м3/год |
| 1 очередь (2025 г.) |
| пос. Володарское: |  |  |  |  |
| – существующий многоквартирный жилой дом № 4-а | 36 | 200 | 8,6 | 3,2 |
| – существующая индивидуальная жилая застройка (в центральной и восточной частях поселка) | 203 | 200 | 48,7 | 17,8 |
| – реконструкция существующей индивидуальной жилой застройки | 156 | 300 | 56,2 | 20,5 |
| – проектируемая индивидуальная жилая застройка (коттеджи в южной части поселка) | 90 | 300 | 32,4 | 11,8 |
| Всего на 1 очередь: |  |  | 145,9 | 53,3 |
| Расчетный срок (2040 г.) |
| – существующая индивидуальная жилая застройка (в западной части поселка) | 102 | 200 | 24,5 | 8,9 |
| Всего на расчетный срок: |  |  | 24,5 | 8,9 |
| ВСЕГО: |  |  | 170,4 | 62,2 |

В сфере развития системы водоснабжения генеральным планом предлагается проведение следующих мероприятий:

на первую очередь (до 2025 года):

- разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- строительство водоочистных сооружений на существующих артезианских скважинах пос. Володарское;

- строительство новой артезианской скважины с системой водоочистки в южной части пос. Володарское;

- реконструкция сети централизованного водоснабжения муниципального жилищного фонда и социально значимых объектов на участках существующей сети, отслуживших срок службы;

- строительство 80 м сети водоснабжения для подключения существующего жилого дома № 4-а пос. Володарское;

- строительство 80 м сети водоснабжения для подключения планируемого дома культуры пос. Володарское;

- строительство 4100 м водопроводных сетей для обеспечения территории существующей  и проектируемой индивидуальной жилой застройки вдоль ул. Люблинская, по улицам и проездам восточнее и южнее ул. Люблинская пос. Володарское;

на расчётный срок (2040 года):

- строительство 20 м сети водоснабжения для подключения планируемого фельдшерско-акушерского пункта пос. Володарское;

- строительство 70 м сети водоснабжения для подключения планируемого физкультурно-оздоровительного комплекса пос. Володарское;

- строительство 2700 м водопроводных сетей для обеспечения территории существующей  индивидуальной жилой застройки западнее ул. Люблинская пос. Володарское.

Система водоотведения

В сфере развития системы водоотведения генеральным планом предлагается проведение следующих мероприятий:

на первую очередь (до 2025 года):

- реконструкция существующих очистных сооружений пос. Володарское с доведением качества очистки сточных вод до нормативных показателей;

- строительство 20 м сети водоотведения для подключения существующего жилого дома № 4-а пос. Володарское;

- реконструкция 160 м сети водоотведения для подключения планируемого дома культуры пос. Володарское;

- реконструкция сети централизованного водоотведения муниципального жилищного фонда и социально значимых объектов, на участках существующей сети, отслуживших срок службы;

на расчётный срок (2040 года):

- строительство 20 м сети водоотведения для подключения планируемого фельдшерско-акушерского пункта пос. Володарское;

- строительство 20 м сети водоотведения для подключения планируемого физкультурно-оздоровительного комплекса пос. Володарское.

Дождевая канализация

В районах существующей и планируемой индивидуальной жилой застройки населенных пунктов целесообразно организовывать систему открытой дождевой канализации – с использованием открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков).

Отведение поверхностных вод по открытой системе водостоков допускается при соответствующем обосновании и согласовании с Управлением Роспотребнадзора по Ленинградской области, органами по регулированию и охране водных объектов, охране водных биологических ресурсов.

Необходимо выполнить проект планировки территории с проектированием сети открытой дождевой канализации с учетом СНиП 2.04.03-85, СНиП 2.07.01-89*, СанПиН 2.1.5.980-00.

Мероприятия местного значения муниципального района до 2025 года:

- строительство межпоселкового газопровода высокого давления от д. Ретюнь до п. Володарское.

Мероприятия местного значения поселения до 2025 года:

- реконструкция существующих воздушных линий 10 кВ, отслуживший срок службы и требующих замены, в параметрах ВЛ 20 кВ;

- строительство воздушных линий 10кВ в параметрах ВЛ 20 кВ общей протяженностью 290 м и трансформаторной подстанции 10(20)/0,4 кВ мощностью 1х250 кВ∙А для обеспечения потребителей на территории проектируемой индивидуальной жилой застройки в северной части поселка пос. Володарское;

- строительство воздушных линий 10(20) кВ в параметрах ВЛ 20 кВ общей протяженностью 440 м и трансформаторной подстанции 10(20)/0,4 кВ мощностью 1х160 кВ∙А для обеспечения потребителей на территории проектируемой индивидуальной жилой застройки в южной части поселка пос. Володарское;

- разработка схемы газификации пос. Володарское;

- строительство распределительного газопровода среднего давления от проектируемого межпоселкового газопровода и строительство ГРП;

- строительство распределительного газопровода длиной 0,1 км для подачи сетевого природного газа населению в многоквартирном жилом доме № 4-а пос. Володарское;

- строительство распределительных газопроводов общей длиной 7,8 км для подачи сетевого природного газа населению в существующей и проектируемой индивидуальной жилой застройке пос. Володарское;

- демонтаж установок для хранения сжиженного природного газа;

- реконструкция сети централизованного теплоснабжения муниципального жилищного фонда и социально значимых объектов на участках существующей сети, отслуживших срок службы;

- строительство блочно-модульной газовой котельной мощностью 3,8 Гкал/ч в п. Володарское;

- демонтаж существующей котельной пос. Володарское, работающей на угле;

- строительство 20 м сети теплоснабжения для подключения существующего жилого дома № 4-а пос. Володарское;

- строительство 120 м сети теплоснабжения для подключения проектируемого дома культуры в пос. Володарское;

- разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- строительство водоочистных сооружений на существующих артезианских скважинах пос. Володарское;

- строительство новой артезианской скважины с системой водоочистки в южной части пос. Володарское;

- реконструкция сети централизованного водоснабжения муниципального жилищного фонда и социально значимых объектов на участках существующей сети, отслуживших срок службы;

- строительство 80 м сети водоснабжения для подключения существующего жилого дома № 4-а пос. Володарское;

- строительство 80 м сети водоснабжения для подключения планируемого дома культуры пос. Володарское;

- строительство 4100 м водопроводных сетей для обеспечения территории существующей  и проектируемой индивидуальной жилой застройки вдоль ул. Люблинская, по улицам и проездам восточнее и южнее ул. Люблинская пос. Володарское;

- реконструкция существующих очистных сооружений пос. Володарское с доведением качества очистки сточных вод до нормативных показателей;

- строительство 20 м сети водоотведения для подключения существующего жилого дома № 4-а пос. Володарское;

- реконструкция 160 м сети водоотведения для подключения планируемого дома культуры пос. Володарское;

- реконструкция сети централизованного водоотведения муниципального жилищного фонда и социально значимых объектов, на участках существующей сети, отслуживших срок службы

Мероприятия местного значения поселения до 2040 года:

- перевод существующей распределительной сети 10 кВ на напряжение 20 кВ после реконструкции ПС № 37 Володарка в целях снижения потерь при передаче электроэнергии

- строительство распределительных газопроводов общей длиной 1,1 км для подачи сетевого природного газа населению в существующей индивидуальной жилой застройке пос. Володарское.

- строительство 20 м сети теплоснабжения для подключения проектируемого фельдшерско-акушерского пункта в пос. Володарское;

- строительство 120 м сети теплоснабжения для подключения проектируемого физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Володарское.

- строительство 20 м сети водоснабжения для подключения планируемого фельдшерско-акушерского пункта пос. Володарское;

- строительство 70 м сети водоснабжения для подключения планируемого физкультурно-оздоровительного комплекса пос. Володарское;

- строительство 2700 м водопроводных сетей для обеспечения территории существующей  индивидуальной жилой застройки западнее ул. Люблинская пос. Володарское.

- строительство 20 м сети водоотведения для подключения планируемого фельдшерско-акушерского пункта пос. Володарское;

- строительство 20 м сети водоотведения для подключения планируемого физкультурно-оздоровительного комплекса пос. Володарское.

2. Характеристика состояния и проблем

соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

муниципального образования Володарское сельское поселение

муниципального образования Лужский муниципальный район

Ленинградской области

Электроснабжение

Источником питания распределительной сети 10(6) кВ на территории Володарского сельского поселения является ПС 35/10 кВ № 37 Володарская (2 трансформатора 35/10 кВ по 2500 кВ∙А). Износ ПС составляет 96 %.

Существующая нагрузка трансформаторов по замерам режимного дня (зима, лето) составляет:

- Т-1: 1,01 МВ∙А;

- Т-2: 0,63 МВ∙А.

По территории Володарского сельского поселения проходят следующие воздушные линии электропередач напряжением 35 кВ:

- ВЛ 35 кВ Володарская -1;

- ВЛ 35 кВ Заплюсская-1;

- ВЛ 35 кВ Торошковская-2.

Электроснабжающая компания потребителей Володарского сельского поселения - ОАО «Петербургская сбытовая компания».

Проблемы эксплуатации источников электроснабжения и электрических сетей Володарского сельского поселения:

- высокий процент износа оборудования ПС;

- перегруженность трансформаторов ПС, ТП в послеаварийном и ремонтном режимах;

- использование на ПС, ТП трансформаторов сверх нормативного срока эксплуатации;

- несовершенство систем телемеханики.

- высокая степень износа электрических сетей;

- отсутствие автоматизированной системы управления уличным освещением;

- высокая длительность ремонтных и послеаварийных режимов, поиска места аварии и ее ликвидации в результате слабого развития автоматизации и телемеханизации электрических сетей.

Теплоснабжение

Централизованным отоплением обеспечены многоквартирные жилые дома и социально значимые объекты пос. Володарское. Теплоснабжение жителей индивидуального жилого фонда осуществляется за счет индивидуального печного отопления.

Источником теплоснабжения является угольная котельная (таблица 3.7.3.1). Загрузка котельной в самый холодный месяц не превышает 70 %. Основным топливом для котельной служит уголь. Проектная мощность – 2,4 Гкал/ч.

Основными проблемами теплоснабжения являются:

- Единственным источником теплоснабжения является котельная пос. Володарское, обеспечивающая теплоснабжение населенного пункта по двухтрубной тепловой сети. При выходе из строя котельной или аварии на магистральной сети или перебое с топливом, теплоснабжение поселка полностью прекращается. Резервные трубопроводы от существующей котельной отсутствуют.

- Использование автономных резервных стационарных и мобильных источников теплоснабжения, в том числе потребителей первой категории, в настоящий момент не предусмотрено.

- Теплоснабжение отоплением пос. Володарское осуществляется по двухтрубной системе, отсутствует закольцованность сетей, что может приводить к отключению потребителей в летний и зимний период для ремонта или замены участков тепловой сети.

- Износ оборудования, не позволяющий эффективно использовать топливно-энергетические ресурсы при производстве и распределении тепловой энергии (потери составляют до 17 % общего объёма вырабатываемой тепловой энергии).

- Высокий процент износа тепловых сетей.

Газоснабжение

Многоквартирные жилые дома в пос. Володарское (дома 1, 2, 3, 4, 5 – 98,42 % от общего объёма жилого фонда) обеспечены сжиженным природным газом. Количество газифицированных квартир составляет 374 шт., в которых проживает 766 человек.

В районе среднеэтажной многоквартирной жилой зоны размещены 3 газовые установки: ГУ № 1 - 3∙2,5; ГУ № 2 - 3∙2,5; ГУ № 3 - 6∙2,5.

По данным ООО «ЛОГазинвест» (письмо № 245 от 25 мая 2015 года), в 2014 году в пос. Володарское было потреблено 18034,608 кг сжиженного газа.

## Водоснабжение

Централизованным водоснабжением обеспечена многоквартирная жилая застройка, социально значимые объекты (школа, детский сад, здание бани и пр.) и часть индивидуальной жилой застройки пос. Володарское.

Для обеспечения водой необеспеченной централизованным водоснабжением части индивидуальной жилой застройки используется сеть водораспределительных колонок. Водоснабжение осуществляется из 3 водозаборов

Очистка воды не производится, из артезианских скважин вода подаётся непосредственно в водопроводную сеть. Снабжение абонентов холодной водой на хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды осуществляется через систему трубопроводов. Система не закольцованная. Протяжённость водопроводных сетей составляет 4,8 км. Основной материал труб – чугун, полиэтилен и сталь. Диаметр водопровода варьируется от 50 мм до 100 мм. Процент износа – более 70 %.

Проекты зон санитарной охраны артезианских скважин не разработаны. Ориентировочные размеры 1 пояса ЗСО – 30 м.

Производственный контроль качества вод водоисточников и питьевой воды осуществляется химико-бактериологической лабораторией ОАО «Лужский водоканал».

По результатам анализов питьевой воды, проводимых аккредитованной лабораторией ОАО «Лужский водоканал» в течение последних лет вода, добываемая из скважин, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по следующим показателям: мутность (водозаборы № 2430/1 и № 3306: превышение допустимых норм в 2,5–3 раза), цветность (водозабор № 3306: превышение допустимых норм в 1,2 раза), железо (все водозаборы: превышение допустимых норм в 3–3,5 раза).

Основными проблемами в области водоснабжения на территории пос. Володарское являются:

- отсутствие разработанных проектов ЗСО источников водоснабжения;

- отсутствие лицензии на право пользования недрами;

- нарушение режима ЗСО источников водоснабжения (жилые дома и постройки расположены в ЗСО);

- несоответствие качества воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- большие потери воды;

- высокая степень износа сетей водоснабжения.

### Водоотведение

Система водоотведения пос. Володарское представляет собой комплекс инженерных сооружений.

В систему водоотведения входят:

- одиночная канализационная сеть – 2,3 км;

- канализационные насосные станции (КНС);

- очистные сооружения.

Для пос. Володарское принята хозяйственно-бытовая система канализации, принимающая стоки от жителей, хозяйственно-бытовые стоки организаций.

Из-за неразвитости системы ливневой канализации совместно с хозяйственно-бытовыми сточными водами от жилой застройки и организаций в систему канализации попадают поверхностные стоки (ливневые и талые воды).

Диаметры трубопроводов водоотводящей сети – от 100 мм до 300 мм. Материал трубопроводов - бетон/керамика/чугун, год ввода в эксплуатацию - 1979 -1982 гг.

Все хозяйственно-бытовые сточные воды от населения, промышленных предприятий и других организаций сбрасываются в самотечные канализационные сети. Все собранные в канализационной сети стоки направляются на очистные сооружения.

Очистка сточных вод пос. Володарское производится на биологической станции производственной мощностью 0,7 тыс. м3 /сут (через аэротенки, затем производится сброс на иловые площадки). Год ввода очистных сооружений – 1989.

Стоки, прошедшие полную биологическую очистку, доочистку и обеззараживание, сбрасываются в оз. Врево. Тип выпуска – береговой, сосредоточенный незатопленный.

Сведения о водоотведении представлены в таблице.2.1

Таблица.2.1  Объёмы водоотведения, тыс. м3/год

| Год | Население | Сельскохозяйственные нужды | Абоненты | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 24,00 | 0,12 | 1,00 | 25,12 |
| 2014 | 29,08 | 0,14 | 1,10 | 30,32 |

По данным эксплуатирующей организации ОАО «Лужский водоканал» (письмо от 3 июня 2015 года № 01-941), по состоянию на 1 января 2014 года на иловых площадках очистных сооружений пос. Володарское находилось 31,7 тонн (по сухому веществу), за 2014 год образовалось 2,6 тонн осадка (по сухому веществу). Утилизация осадка не производилась. На 1 января 2015 года на иловых картах 34,3 тонн осадка. Класс опасности осадка – 5. Проблема утилизации и размещения осадка остаётся нерешённой.

Охват населения централизованной системой канализации составляет более 50%. На территории, не охваченной канализацией, имеются выгреба и надворные уборные, откуда стоки вывозятся ассенизационным транспортом.

Основные проблемы:

- высокая степень физического износа действующих основных фондов;

- высокая аварийность, связанная с износом коллекторов и сетей канализации;

- недостаточная пропускная способность сетей водоотведения в районах уплотнения застройки;

- строительные конструкции практически всех сооружений находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, разрушены, часть из них выключена из работы;

- ввиду отсутствия очистных сооружений ливневой канализации, поверхностные водоемы поселка получают дополнительный источник поступления загрязняющих веществ: ливневые и талые воды;

- проблема утилизации и размещения осадка на иловых площадках;

- в СЗЗ КОС находятся жилые дома;

- отсутствует разрешение на право пользования водными объектами ОАО «Лужский водоканал» с целью сброса сточных вод.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры подготовлена на основании генерального плана муниципального образования Володарского сельское поселение муниципального образования Лужского муниципальный район, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 4 декабря 2017 года № 547;

схема территориального планирования Лужского муниципального района Ленинградской области, утвержденная  Решением Совета депутатов 347 от 13.11.2012 года.